Техническая характеристика и возможности

РЕВОЛЬВЕРНОГО КООРДИНАТНО-ПРОБИВНОГО ПРЕССА MURATEC

МОДЕЛИ MOTORUM 2044EZ

В конструкции пресса использована открытая С-образная рама. С-образная конструкция обеспечивает свободный трехсторонний подход, как к станку, так и обрабатываемой детали. В результате оператор обладает достаточно широким  пространством для загрузки заготовок и выгрузки деталей. Конечные элементы рамы гарантируют постоянную точность на весь срок работы станка. Высокая стабильность и устойчивость пресса, подкрепленная рациональным усилением конструкции, снижают до минимума погрешности в процессе обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Ед. изм. | 2044EZ |
| --- | --- | --- |
| Общие параметры |  |  |
| Усилие пробивки | тонна | 20 |
| Максимальный диаметр вырубки (за один удар) для низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм | мм | 89 |
| Максимальная толщина вырубки для низкоуглеродистой стали диаметром не более 37 мм | мм | 6,35 |
| Максимальный размер пробиваемого листа (без репозиции) | мм | 1250 x 1250 |
| Максимальный размер пробиваемого листа (с репозицией) | мм | 1250 x 2500 |
| Максимальный допустимый вес листа | кг | 105 |
| Глубина зева | мм | 1300 |
| Точность позиционирования | мм | +/- 0,1 |
| Максимальный ход ползуна | мм | 30 |
| Зазор между верхом матрицы и нижней частью револьверной головки |  | 21,3 мм |
| Скорость пробивки | с шагом 1 мм при толщине 1,0 мм | ход/мин | 600 |
|  | с шагом 5 мм при толщине 1,0 мм | ход/мин | 410 |
|  | с шагом 25 мм при толщине 1,0 мм | ход/мин | 220 |
| Револьверный барабан |  |  |
| Максимальная скорость индексации | об/мин. | 35 |
| Диаметр | мм | 880 |
| Толщина верхней части | мм | 100 |
| Общее число позиций | шт. | 22 |
| AUTO-INDEX (индексные станции) |  |  |
| Число инструментальных станций Auto-index | шт. | 2 |
| Максимальная скорость инструмента Auto-index | об/сек | 1 |
| Усилие вырубки инструмента Auto-index | тонна | 15 |
| Максимальная пробиваемая толщина листа (при диаметре 41 мм) | мм | 3.2 |
| Точность поворота инструмента Auto-index | град. | +/- 0,05 |
| Перемещения по осям |  |  |
| Повторяемость | мм | +/- 0,03 |
| Максимальная скорость перемещения по оси Х | м/мин. | 75 |
| Стандартный ход по оси Х | мм | 1290 |
| Максимальная скорость перемещения по оси Y | м/мин. | 75 |
| Перемещение каретки по оси Y | мм | 1335 |
| Максимальная скорость перемещения по X и Y | м/мин. | 108 |
| Оправка |  |  |
| Число держателей (включенных в базовый станок) | шт. | 2 |
| Привод держателя |  | Пневматический |
| Сила зажима стандартного держателя | кг | 215 |
| Система ЧПУ |  | FANUC 18i-P |
| Требуемая мощность питания | кВт | 18 |
| Габаритные размеры: длина х ширина х высота | мм | 2700 х 4566 х 2177 |
| Высота стола | мм | 980 |
| Вес станка | кг | 800 |

Многопозиционный револьверный барабан на 22 позиции инструмента, это идеальное решение для изготовления небольших серий значительной номенклатуры продукции, требующих частого использования определённых инструментов

| Размер станции | Количество станции в револьверном барабане | Максимально устанавливаемый инструмент |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный диаметр (круг) | Максимальный размер стороны (квадрат) | Максимальная диагональ (прямоугольник) | Максимальная длина (овал) |
| B | 12 | 25,0 мм | 16,0 мм | 22,0 мм | 25,0 мм |
| C | 4 | 38,0 мм | 22,0 мм | 31,0 мм | 38,0 мм |
| D | 2 | 51,0 мм | 32,0 мм | 44,0 мм | 51,0 мм |
| E | 2 | 64,0 мм | 41,0 мм | 57,0 мм | 64,0 мм |
| F |  | 76,0 мм | 48,0 мм | 67,0 мм | 76,0 мм |
| Auto-index | 2 | 76,0 мм | 48,0 мм | 67,0 мм | 76,0 мм |
| ВСЕГО: | 22 |  |  |  |  |

ВОЗМОЖНОСТИ

Координатно-пробивной пресс MOTORUM 2044EZ позволяют выполнять обрубку по контуру и стандартную пробивку в металле: круглую, квадратную, прямоугольную, овальную. Максимальная толщина обрабатываемого материала: сталь – 3,2 мм, цветные металлы – 4,5 мм.

| Максимальные возможности пробивки |
| --- |
| Толщина | Круг | Квадрат | Прямоугольник |
| 3.2 | ( 88 | 57 x 57 | 10 x 78 |
| 4.5 | ( 54 | 42 x 42 | 10 x 75 |

Имеющийся инструмент для пробивки

Круг: Ø 2.2, Ø 2.5, Ø 2.9, Ø 3, Ø 3.2, Ø 3.3, Ø 3.4, Ø 3.5, Ø 3.6, Ø 4.3, Ø 4.5, Ø 4.8, Ø 5, Ø 5.3, Ø 5.5, Ø 5.6, Ø 5.8, Ø 6, Ø 6.2, Ø 6.4, Ø 6.6, Ø 7, Ø 8, Ø 8.5, Ø 9, Ø 10, Ø 14.5, Ø 15, Ø 16.5, Ø 19, Ø 20, Ø 23, Ø 25, Ø 28, Ø 31, Ø 40, Ø 45.

Овал: Ø 3.6x5, Ø 7x9, Ø 3.4x6, Ø 8x9.5, Ø 5x7, Ø 2.5x3.5, Ø 4.5x6, Ø 9x16.

Прямоугольник: 2x6, 5x30, 3x10, 5x75.

Квадрат: 10х10, 20х20

Квадрат повернутый на 45 град. (ромб): 10х10

Силами инструментального цеха имеется возможность изготовления инструмента других типоразмеров.

При приобретении и установке дополнительного специального инструментального оснащения, возможно производить операции формовок деталей, нанесение ребер жесткости, изготовление жалюзей, пуклевок, отгибок и т.д.

Возможности при приобретении и установке специального инструментального оснащения

Координатно-пробивной пресс MOTORUM 2044EZ имеет богатые возможности в области формовки с помощью широкого ряда инструментальных средств, среди которых технология Wilson Wheel, позволяющая делать ребра жесткости различной конфигурации методом прокатки, резка листового материала в любом направлении, формовка металла на различную глубину.

Формовка

Повышенный контроль точности перемещения бойка (толкателя) позволяет быстро и аккуратно произвести формовку высокого качества с минимальными деформациями.

Максимальные возможности формовки:

| Формовка: ( 37 mm, t=3.2 мм | Жалюзи: высота 18 мм, длина 64 мм, t=3.2 мм |
| --- | --- |

| Роликовые ножницы / ROLLING SHEAR |
| --- |
| ROLLING SHEAR осуществляет фигурную резку. Устанавливается в станцию Auto-index. Толщина металла: чёрная сталь и алюминий: от 0,8 до 2,0 мм; нержавеющая сталь: от 0,8 до 1,5 мм |  |  |
| Роликовый инструмент для отводов / ROLLING OFFSET |
| Инструмент ROLLING OFFSET производит формирование отводов. Устанавливается в станцию Auto-index. Толщина металла: чёрная сталь и алюминий: от 0,8 до 2.0 мм; нержавеющая сталь: от 0,8 до 1.5 мм. |  |  |
| Роликовый инструмент для ребер / ROLLING RIB |
| ROLLING RIB производит формирование ребер жесткости методом прокатки. Устанавливается в станцию Auto-index. Толщина металла: чёрная сталь и алюминий: от 0,8 до 2.0 мм; нержавеющая сталь: от 0,8 до 1.5 мм. |  |  |
| Роликовый инструмент для прорезей / ROLLING LOUVER |
| ROLLING LOUVER. Устанавливается в станцию Auto-index. Толщина металла: чёрная сталь и алюминий: от 0,8 до 2.0 мм; нержавеющая сталь: от 0,8 до 1.5 мм |  |  |
| Роликовый инструмент для нарезания тонких полос / ROLLING PINCHER |
| ROLLING PINCHER производит нарезку заготовки на тонкие полосы. Толщина металла: чёрная сталь и алюминий: от 0,8 до 1.6 мм; нержавеющая сталь: от 0,8 до 1.5 мм. |  |  |

VARITOOL – многопозиционный держатель для станций AUTO-INDEX

VARITOOL – многопозиционный держатель инструмента для станций Auto-index, в который устанавливается до 12 инструментов любой формы. Усилие пробивки инструмента - 5 тонн, Скорость вращения – 1 об/сек., Максимальная пробиваемая толщина листа – 3,2 мм. Максимальный диаметр пробивки инструмента составляет 12.7 мм.

VARIMARK – Многопозиционный держатель маркировочного для станций AUTO-INDEX

Многопозиционный держатель маркировочного инструмента VARIMARK предназначен для пробивки букв, цифр и знаков пунктуации на заготовке. Устанавливается в станцию Auto-index.

Размеры символов в VARIMARK:

40 знаков размером: 3.2 мм x 2.1 мм (для толщины от 0.8 до 6.3 мм);

20 знаков размером: 5.0 мм x 3.2 мм (для толщины от 0.8 до 6.3 мм).

Номенклатура символов:

26 символов - от <A> до <Z>;

10 символов - от <0> до <9>;

4 символа пунктуации - +, –, /, :

Пример производительности:

(Заготовка 1220х1220х1 мм. Оцинкованная сталь. Цикл обработки 696 сек.)